1.Состав программного обеспечения

1.1.Программное обеспечение (ПО) информационно-управляющих телемеханических комплексов «Гранит - микро» и других комплексов, объединенных общим фирменным названием «Гранит»  торговой марки «МИКРОГРАНИТ», включает:

-  оперативно-информационный комплекс (ОИК «Гранит») –  программы RUN-TIME,

-  пакет тестовых и адаптационных программ АРМ телемеханика,

-  пакет инструментальных программ,

-  пакет программ автоматизации документопотока АРМ диспетчера.

ПО работает под управлением операционной системы WINDOWS

1.2 Пакет тестовых и адаптационных программ

В пакет входят  программы:

- адаптации функциональных модулей к условиям применения (MicroAda.exe);

- тестирования работоспособности модулей и устройств (UniTest.exe).

Инструкции по работе с пакетом программ приведена в соответствующих руководствах.

1.3. Пакет программ автоматизации документопотока

Рассматривается в соответствующем руководстве по применению.

1.4.Пакет инструментальных программ

Обеспечивает адаптацию ПО к параметрам системы пользователя.

В пакет входят  программы:

- описания конфигурации технических средств и создания базы данных (Pbaza.ехе);

- редактора графической базы (Redkadr.exe), который  обеспечивает:

- создание и редактирование мнемосхем – технологических кадров, отображаемых на экранах ПЭВМ;

- размещение графических отображений объектов (параметров) на технологических кадрах;

- реализацию процедур выбора и отображения технологических кадров.

-создания и редактирования таблиц ретрансляции – автоматической  маршрутизации  доставки информации  от ПУ в КП и от КП в ПУ,

-настройки коммуникационного порта (Com-port) для  сопряжения  ПЭВМ с аппаратурой  ПУ ИУТК «Гранит»  (Nastrojka.exe);

- создания таблиц соответствия объектов телеуправления и ответных телесигналов  (Dvtu.exe);

- управления взаимодействием ОИК и пакета инструментальных программ  (Settings.exe).

1.5 Пакет программ оперативно-информационного комплекса (RUN-TIME)

Обеспечивает:

- управление обменом информацией между ПЭВМ обрабатывающего центра ПУ и контролируемыми   пунктами (КП) или другими пунктами управления (ПУ);

-оперативный контроль состояния (положения) объектов, подключенных к КП или полученных от других ПУ;

- регистрацию изменения ТС, ТТ, ТИ;

- регистрацию последовательности «событий»;

- регистрацию выбега ТТ  за установленные пределы;

- формирование, передачу и регистрацию команд ТУ;

-включение звуковой и визуальной сигнализации при  изменении состояния  контролируемых объектов;

- учет потребления электроэнергии и других видов энергоресурсов;

- отображение ТС, ТТ, ТИ, ТУ на экранах ПЭВМ и других средствах, используемых в системе;

- создание, ведение и редактирование текущих и ретроспективных баз данных,

-автоматизированное создание документов с текстовой (статической) информацией и полями для  занесения динамической информации, например, текущих значений ТС, ТТ, ТИ, усредненных часовых значений или текущих интегральных значений потребления электроэнергии (энергоресурсов);

-формирование и обмен данными типа «клиент – сервер» по ведомственным или корпоративным

сетям;

- формирование пакетов сообщений для ретрансляции данных в ЦППС верхнего уровня по согласованному протоколу, например, в соответствии с ГОСТ МЭК 870-5-101;

- сортировку данных для формирования пакетов данных, ретранслируемых по телемеханическим  каналам связи;

- автоматическую маршрутизацию сформированных пакетов данных;

- привязку оперативных данных к системному времени ПЭВМ ОИК «Гранит».

Пакет включает программы:

- основную управляющую – Pgranit.exe;

- просмотра ретроспективы изменений параметров - Pretro.exe;

- отображения данных по учету потребления электроэнергии (энергоресурсов) - Ptur.exe;

- просмотра конфигурации технических средств и их состояния - Pconf3.exe;

- создания шаблонов документов (таблиц) - SHCreate.exe;

- заполнения документов (таблиц) - XIShCreat.exe